## Slide 1: 程序的机器级表示：基础知识
Machine-Level Programming : Basics

## Slide 2
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code

## Slide 3: Intel x86系列处理器 Intel x86 Processors
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
在笔记本、桌面和服务器市场占有统治低位
Totally dominate laptop/desktop/server market
一个不断演进的设计过程
Evolutionary design
  向后兼容至8086处理器（诞生于1978年）
  Backwards compatible up until 8086, introduced in 1978
  随着时间增加了许多新的特性
  Added more features as time goes on
复杂指令集计算机（CISC）
Complex instruction set computer (CISC)
  指令多、指令格式复杂
  Many different instructions with many different formats
    在Linux程序中只使用其中一个子集
    But, only small subset encountered with Linux programs
  理论上CISC的性能很难与精简指令集计算机（RISC）相匹敌
  Hard to match performance of Reduced Instruction Set Computers (RISC)
  但是Intel采用了CISC
  But, Intel has done just that!
    在低功耗情况下，速度会有影响
    In terms of speed. Less so for low power.

## Slide 4: Intel x86系列的进化：里程碑 Intel x86 Evolution: Milestones
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
Name Date Transistors MHz
8086 1978 29K 5-10
  第一个16位Intel处理器，IBM PC计算机， DOS操作系统(First 16-bit Intel processor. Basis for IBM PC & DOS)
  1MB寻址空间(1MB address space)
386 1985 275K 16-33
  第一个32位Intel处理器，采用IA32体系结构(First 32 bit Intel processor , referred to as IA32)
  增加了扁平寻址，可以运行Unix操作系统(Added “flat addressing”, capable of running Unix)
Pentium 4E 2004 125M 2800-3800
  第一个64位Intel x86处理器，采用x86-64体系架构(First 64-bit Intel x86 processor, referred to as x86-64)
Core 2 2006 291M 1060-3500
  第一个双核Intel处理器(First multi-core Intel processor)
Core i7 2008 731M 1700-3900
Core i9 2017 7G 3300-4500

## Slide 5: Intel x86系列处理器 Intel x86 Processors
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
新特性的加入
Added Features
  多媒体操作的指令支持
  Instructions to support multimedia operations
  提供了更高效的条件操作指令
  Instructions to enable more efficient conditional operations
  机器字长从32位变为64位
  Transition from 32 bits to 64 bits
  多核
  More cores

## Slide 6: 摩尔定律 Moore’s Law
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
单位面积上可以容纳的晶体管数量几乎每两年增加一倍
The number of transistors in a dense integrated circuit doubles approximately every two years.

## Slide 7: Core i7 Broadwell 2015
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
桌面版
Desktop Model
  4核
  4 cores
  集成图形单元（显卡）
  Integrated graphics
  3.3-3.8 GHz
  65W
服务器版
Server Model
  8核
  8 cores
  集成 I/O
  Integrated I/O
  2-2.6 GHz
  45W
Notes: 本次课结束

## Slide 8: X86兼容处理器：AMD x86 Clones: Advanced Micro Devices (AMD)
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
历史上
Historically
  AMD仅仅跟随着Intel
  AMD has followed just behind Intel
  性能稍差，价格更便宜
  A little bit slower, a lot cheaper
随后
Then
  从DEC和其他业绩下降的公司招聘顶级电路设计师
  Recruited top circuit designers from Digital Equipment Corp. and other downward trending companies
  提出了Opteron架构：成为Pentium 4的有力竞争对手
  Built Opteron: tough competitor to Pentium 4
  引入了x86-64架构，自主的扩展到64位体系结构
  Developed x86-64, their own extension to 64 bits
近年来
Recent Years
  Intel重新迎头赶上，重新占据了半导体技术的世界主导地位
  Intel got its act together，leading the world in semiconductor technology
  AMD稍有落后，依赖外部的半导体代工厂
  AMD has fallen behind, which relies on external semiconductor manufacturer

## Slide 9: Intel 64位处理器曲折的发展历史 Intel’s 64-Bit History
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
2001年：Intel试图从IA32彻底转变为IA64
2001: Intel Attempted Radical Shift from IA32 to IA64
  完全不同的体系结构（安腾）
  Totally different architecture (Itanium)
  以legacy（传统）模式执行IA32的指令
  Executes IA32 code only as legacy
  性能令人失望Performance disappointing
2003年：AMD提出了体系结构进化的解决方案
2003: AMD Stepped in with Evolutionary Solution
  x86-64位体系结构（现称为AMD64）
  x86-64 (now called “AMD64”)
Intel觉得应该专注于发展IA64
Intel Felt Obligated to Focus on IA64
  不承认技术路线的失误，不认可AMD方案更优
  Hard to admit mistake or that AMD is better
2004年：Intel提出了EM64T体系结构实现对IA32的64位扩展
2004: Intel Announces EM64T extension to IA32
  扩展实现了64位内存寻址技术
  Extended Memory 64-bit Technology
  几乎与x86-64相同
  Almost identical to x86-64!
2019年：英特尔宣布放弃IA64架构
2019: Intel announced abandonment of IA64
除低端x86处理器外，其他处理器均支持x86-64
All but low-end x86 processors support x86-64
  但是目前许多程序仍然在32位模式下运行
  But, lots of code still runs in 32-bit mode

## Slide 10
Intel处理器体系结构的历史
History of Intel processors and architectures
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code

## Slide 11: 定义 Definitions
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
体系结构：（指令集体系结构，ISA）编写汇编代码时需要理解的处理器设计部分。
Architecture: (also ISA: instruction set architecture) The parts of a processor design that one needs to understand to write assembly code.
  例如：指令集规范、寄存器组织
  Examples: instruction set specification, registers.
微体系结构：体系结构的具体实现
Microarchitecture: Implementation of the architecture.
  例如：高速缓存大小、核心频率
  Examples: cache sizes and core frequency.
代码格式
Code Forms
  机器语言：处理器可以直接执行的字节级的程序Machine Code: The byte-level programs that a processor executes
  汇编语言：文本形式的机器语言
  Assembly Code: A text representation of machine code
  常见的指令集体系结构举例：
Example ISAs:
  Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
  ARM：几乎所有的移动电话中都使用
  ARM: Used in almost all mobile phones
Notes: 体系结构、微体系结构、实现：
指令集体系结构（ISA）： 描述了程序员看到的计算机的抽象视图，并且定义了汇编语言和编程模型。 之所以说它是抽象的，是因为它并没有考虑计算机的实现。微体系结构：描述了一种指令集体系结构的实现方式。微体系结构关注计算机的内部设计系统体系结构：关注包括处理器、存储器、总线、和外设在内的整个系统
————————————————
计算机体系结构解决的是计算机系统在总体上、功能上需要解决的问题，它和计算机组成、计算机实现是不同的概念。一种体系结构可能有多种组成，一种组成也可能有多种物理实现。
计算机系统结构的逻辑实现，包括机器内部数据流和控制流的组成以及逻辑设计等。其目标是合理地把各种部件、设备组成计算机，以实现特定的系统结构，同时满足所希望达到的性能价格比。一般而言，计算机组成研究的范围包括：确定数据通路的宽度、确定各种操作对功能部件的共享程度、确定专用的功能部件、确定功能部件的并行度、设计缓冲和排队策略、设计控制机构和确定采用何种可靠技术等。计算机组成的物理实现。包括处理机、主存等部件的物理结构，器件的集成度和速度，器件、模块、插件、底板的划分与连接，专用器件的设计，信号传输技术，电源、冷却及装配等技术以及相关的制造工艺和技术。

## Slide 12: 补充说明：指令集体系结构ISA
I/O
CPU
Compiler
Operating
System
Application
Digital Design
Circuit Design
Instruction Set
Architecture
MM
Assembler
ISA（Instruction Set Architecture）位于软件和硬件之间
硬件的功能通过ISA提供出来
软件通过ISA规定的”指令”使用硬件
ISA规定了：
  可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
  指令可以接受的操作数的类型；
  操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
  操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
  操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
  指令获取操作数的方式，即寻址方式；
  指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等。
Notes: 袁春风
机器指令、伪指令、微指令、汇编指令

## Slide 13: 汇编语言/机器语言视角下的计算机 Assembly/Machine Code View
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
PC：程序计数器
PC: Program counter
  存储下一条将要执行的指令的地址
  Address of next instruction
  在x86-64中的名称为 RIP
  Called “RIP” (x86-64)
寄存器文件
Register file
  程序的数据会频繁地使用它来存储
  Heavily used program data
CPU
PC
Registers
Memory
Code
Data
Stack
Addresses
Data
Instructions
Condition
Codes
程序员可见的状态
Programmer-Visible State
条件码
Condition codes
  存储最近一次算术逻辑运算的状态信息
  Store status information about most recent arithmetic or logical operation
  用于条件分支
  Used for conditional branching
存储器
Memory
  基于字节寻址的阵列
  Byte addressable array
  存储程序和用户数据
  Code and user data
  存储栈数据（以实现过程的支持）
  Stack to support procedures
Notes: 程序设计者角度所看到的计算机属性

## Slide 14: 将C语言代码转换为机器语言 Turning C into Object Code
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
代码文件：p1.c p2.c
Code in files p1.c p2.c
编译命令：gcc –Og p1.c p2.c -o p
Compile with command: gcc –Og p1.c p2.c -o p
  使用基本的编译优化选项 –Og （最新版本GCC支持）
  Use basic optimizations -Og [New to recent versions of GCC]
  将编译结果写入文件 p
  Put resulting binary in file p
text
text
binary
binary
Compiler (gcc -S)
Assembler (gcc or as)
Linker (gcc or ld)
C program (p1.c p2.c)
Asm program (p1.s p2.s)
Object program (p1.o p2.o)
Executable program (p)
Static libraries (.a)

## Slide 15: 将C语言代码编译为汇编代码 Compiling Into Assembly
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
使用下面的命令生成
Obtain with command
gcc –Og –S sum.c
生成文件：sum.s
Produces file sum.s
C代码
C Code (sum.c)
long plus(long x, long y);
void sumstore(long x, long y, long *dest)
{
long t = plus(x, y);
*dest = t;
}
sumstore:
pushq %rbx
movq %rdx, %rbx
call plus
movq %rax, (%rbx)
popq %rbx
ret
X86-64汇编
Generated x86-64 Assembly
警告：由于编译选项的不同和gcc版本的不同可能会得到不同的编译结果
Warning: Will get very different results on other machines due to different versions of gcc and different compiler settings.
Notes: 本次课结束

## Slide 16: 汇编语言的特征：数据类型 Assembly Characteristics: Data Types
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
整数：1、2、4或8字节的
“Integer” data of 1, 2, 4, or 8 bytes
  数据的值
  Data values
  地址 （无类型的指针）
  Addresses (untyped pointers)
浮点数：4、8或10字节
Floating point data of 4, 8, or 10 bytes
代码：指令的字节序列编码
Code: Byte sequences encoding series of instructions
没有聚合类型，例如：数组或结构体
No aggregate types such as arrays or structures
  这些在汇编语言中都都表现为在内存中连续分配的字节
  Just contiguously allocated bytes in memory

## Slide 17: 汇编语言的特征：操作 Assembly Characteristics: Data Types
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
对寄存器或存储器数据执行算术/逻辑运算 Perform arithmetic function on register or memory data
在寄存器和存储器间传输数据 Transfer data between memory and register
  将数据从存储器加载至寄存器Load data from memory into register
  将寄存器的数据存储至存储器Store register data into memory
转移控制Transfer control
  无条件跳转 至/从 过程Unconditional jumps to/from procedures
  条件分支Conditional branches

## Slide 18: 目标码 Object Code
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
汇编器
Assembler
  将 .s 翻译为 .o
  Translates .s into .o
  对每条指令进行二进制编码
  Binary encoding of each instruction
  几乎是完整的可执行代码
  Nearly-complete image of executable code
  缺少了不同文件的链接信息
  Missing linkages between code in different files
链接器
Linker
  实现了不同文件间的引用
  Resolves references between files
  与静态链接库进行了结合
  Combines with static run-time libraries
    例如：代码中的 malloc、printf
    E.g., code for malloc, printf
  某些库是需要动态链接的
  Some libraries are dynamically linked
    链接将出现在程序开始执行时
    Linking occurs when program begins execution
Code for sumstore
0x0400595:
0x53
0x48
0x89
0xd3
0xe8
0xf2
0xff
0xff
0xff
0x48
0x89
0x03
0x5b
0xc3
  14个字节
  Total of 14 bytes
  不等长指令，1、3或5个字节
  Each instruction 1, 3, or 5 bytes
  起始地址 0x0400595
  Starts at address 0x0400595

## Slide 19: 举例：机器指令 Machine Instruction Example
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
C代码（C Code）
  将 t 的值存储至 dest 指向的地址
  Store value t where designated by dest
  汇编（Assembly）
  将8字节的数据（在x86-64中称为四字）移动至存储器
  Move 8-byte value (Quad words in x86-64 parlance) to memory
  操作数
  Operands
    t: Register %rax
    dest: Register %rbx
    *dest: Memory M[%rbx]
  目标码（机器指令）Object Code
  3字节指令
  3-byte instruction
  存储于地址 0x40059e
  Stored at address 0x40059e
*dest = t;
movq %rax, (%rbx)
0x40059e: 48 89 03
Notes: 机器指令的基本格式，特点

## Slide 20: 反汇编目标码 Disassembling Object Code
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
反汇编器
Disassembler
  将 t 的值存储至 dest 指向的地址
  Store value t where designated by dest
  探索目标码的一个十分有用的工具
  Useful tool for examining object code
  可以分析指令的编码序列
  Analyzes bit pattern of series of instructions
  根据目标码重新生成汇编代码
  Produces approximate rendition of assembly code
  可以对任何可执行程序文件和.o文件进行反汇编
  Can be run on either a.out (complete executable) or .o file
反汇编
Disassembled
0000000000400595 <sumstore>:
400595: 53 push %rbx
400596: 48 89 d3 mov %rdx,%rbx
400599: e8 f2 ff ff ff callq 400590 <plus>
40059e: 48 89 03 mov %rax,(%rbx)
4005a1: 5b pop %rbx
4005a2: c3 retq
objdump –d sum

## Slide 21: 另一种反汇编方法 Alternate Disassembly
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
使用gdb调试器
Within gdb Debugger
  gdb sum
  反汇编过程（函数）
  Disassemble procedure
  disassemble sumstore
  反汇编从sumstore开始的的14个字节目标码
  Examine the 14 bytes starting at sumstore
  x/14xb sumstore
反汇编
Disassembled
目标码
Object
0x0400595:
0x53
0x48
0x89
0xd3
0xe8
0xf2
0xff
0xff
0xff
0x48
0x89
0x03
0x5b
0xc3
Dump of assembler code for function sumstore:
0x0000000000400595 <+0>: push %rbx
0x0000000000400596 <+1>: mov %rdx,%rbx
0x0000000000400599 <+4>: callq 0x400590 <plus>
0x000000000040059e <+9>: mov %rax,(%rbx)
0x00000000004005a1 <+12>:pop %rbx
0x00000000004005a2 <+13>:retq

## Slide 22: 什么文件可以被反汇编？ What Can be Disassembled?
C语言，汇编语言和机器语言
C, assembly and machine code
所有的可执行文件
Anything that can be interpreted as executable code
反汇编程序分析机器指令并重建为汇编代码
Disassembler examines bytes and reconstructs assembly source
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000: 55 push %ebp
30001001: 8b ec mov %esp,%ebp
30001003: 6a ff push $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30 push $0x30001090
3000100a: 68 91 dc 4c 30 push $0x304cdc91