## Slide 1: 程序的机器级表示：过程
Machine-Level Programming : Procedures

## Slide 2
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
递归
Recursion

## Slide 3: x86-64的栈 x86-64 Stack
栈的结构
Stack Structure
使用栈的规则管理内存区域
Region of memory managed with stack discipline
向低地址方向生长
Grows toward lower addresses
寄存器 %rsp 栈的最低地址
Register %rsp contains lowest stack address
地址增长
的方向
Increasing
Addresses
栈向下
生长
Stack Grows
Down
栈底
Stack “Bottom”
栈顶
Stack “Top”
栈指针
Stack Pointer
%rsp

## Slide 4: x86-64的栈：入栈 x86-64 Stack: Push
栈的结构
Stack Structure
pushq src
  从 src 中取出操作数
  Fetch operand at src
  %rsp 减 8
  Decrement %rsp by 8
  将操作数的值写入%rsp指向的地址
  Write operand at address given by %rsp
地址增长
的方向
Increasing
Addresses
栈向下
生长
Stack Grows
Down
栈底
Stack “Bottom”
栈顶
Stack “Top”
栈指针
Stack Pointer
%rsp
src
-8

## Slide 5: x86-64的栈：出栈 x86-64 Stack: Pop
栈的结构
Stack Structure
popq dest
  从 %rsp 指向的地址中取出值
  Fetch value in %rsp
  将值写入 dest
  Write value to operand dest
  %rsp 加 8
  Increment %rsp by 8
Dest
+8
栈指针
Stack Pointer
%rsp
栈底
Stack “Bottom”
栈顶
Stack “Top”
地址增长
的方向
Increasing
Addresses
栈向下
生长
Stack Grows
Down

## Slide 6
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
递归
Recursion

## Slide 7
过程调用规范
Calling Conventions
控制流转移 Passing control flow
  跳转至过程代码的开始位置（过程调用时）
  To beginning of procedure code
  跳转至返回点（过程返回时）
  Back to return point
数据传递 Passing data
  过程的参数 Procedure arguments
  返回值 Return value
存储管理
Memory management
  在过程执行时分配存储空间
  Allocate during procedure execution
  在过程返回时回收空间
  Deallocate upon return
过程调用机制都是通过指令实现的（软件实现而非硬件实现）
Mechanisms all implemented with machine instructions
x86-64编译器在某个过程的具体实现时，只选择实现所必需的机制
x86-64 implementation of a procedure uses only those mechanisms required
P(…) {
•
•
y = Q(x);
print(y)
•
}
int Q(int i)
{
int t = 3*i;
int v[10];
•
•
return v[t];
}
Notes: 如何理解：X86-64在实现某个过程时，只选择当前过程所需要的机制
当过程不需要使用存储空间时，则不需要实现存储管理机制

## Slide 8
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
  控制流转移
Passing Control Flow
  数据传递
Passing Data
  存储管理
Memory Management
递归
Recursion

## Slide 9: 过程控制流 Procedure Control Flow
过程调用规范
Passing Control
使用栈支持过程的调用和返回
Use stack to support procedure call and return
过程调用： call label
Procedure call:
  将返回地址压入栈
  Push return address on stack
  跳转至 label 标签
  Jump to label
返回地址
Return address:
  call指令后面指令所在的地址
  Address of the next instruction right after call
过程返回： ret
Procedure return:
  从栈中弹出返回地址
  Pop address from stack
  跳转至返回地址
  Jump to address

## Slide 10: 举例：控制流转移 Passing Control Flow Examples
过程调用规范
Passing Control
long mult2 (long a, long b)
{
long s = a * b;
return s;
}
void multstore
(long x, long y, long *dest)
{
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax # a
400553: imul %rsi,%rax # a * b
400557: retq # Return
0000000000400540 <multstore>:
400540: push %rbx # Save %rbx
400541: mov %rdx,%rbx # Save dest
400544: callq 400550 <mult2> # mult2(x,y)
400549: mov %rax,(%rbx) # Save at dest
40054c: pop %rbx # Restore %rbx
40054d: retq # Return

## Slide 11: 举例：控制流转移 #1 Passing Control Flow Examples #1
过程调用规范
Passing Control
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400544
0x120
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
%rip
Notes: 过程调用前

## Slide 12: 举例：控制流转移 #2 Passing Control Flow Examples #2
过程调用规范
Passing Control
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400550
0x118
0x400549
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
0x118
%rip
Notes: 过程调用后
返回地址入栈，指令计数器更新为过程的入口地址

## Slide 13: 举例：控制流转移 #3 Passing Control Flow Examples #3
过程调用规范
Passing Control
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400557
0x118
0x400549
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
0x118
%rip
Notes: 当过程返回前

## Slide 14: 举例：控制流转移 #4 Passing Control Flow Examples #4
过程调用规范
Passing Control
0000000000400550 <mult2>:
400550: mov %rdi,%rax
•
•
400557: retq
0000000000400540 <multstore>:
•
•
400544: callq 400550 <mult2>
400549: mov %rax,(%rbx)
•
•
0x400549
0x120
•
•
•
%rsp
0x120
0x128
0x130
%rip
Notes: 当过程返回后

## Slide 15
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
  控制流转移
Passing Control Flow
  数据传递
Passing Data
  存储管理
Memory Management
递归
Recursion

## Slide 16: 过程数据流 Procedure Data Flow
过程调用规范
Passing Control
前6个参数通过寄存器传递
First 6 arguments passed by registers
返回值
Return value
剩余参数通过栈传递
Other arguments passed by Stack
仅当需要的时候栈才会分配空间
Only allocate stack space when needed
%rdi
%rsi
%rdx
%rcx
%r8
%r9
%rax
Arg 7
• • •
Arg 8
Arg n
• • •

## Slide 17: 举例：过程数据流 Data Flow Example
过程调用规范
Passing Control
0000000000400550 <mult2>:
# a in %rdi, b in %rsi
400550: mov %rdi,%rax # a
400553: imul %rsi,%rax # a * b
# s in %rax
400557: retq # Return
0000000000400540 <multstore>:
# x in %rdi, y in %rsi, dest in %rdx
• • •
400541: mov %rdx,%rbx # Save dest
400544: callq 400550 <mult2> # mult2(x,y)
# t in %rax
400549: mov %rax,(%rbx) # Save at dest
• • •
void multstore
(long x, long y, long *dest)
{
long t = mult2(x, y);
*dest = t;
}
long mult2 (long a, long b)
{
long s = a * b;
return s;
}

## Slide 18
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
  控制流转移
Passing Control Flow
  数据传递
Passing Data
  存储管理
Memory Management
递归
Recursion

## Slide 19: 基于栈的程序设计语言 Stack-Based Languages
过程调用规范
Passing Control
支持递归的编程语言
Languages that support recursion
  e.g., C, Pascal, Java ,C#
  代码必须是可重入的
  Code must be “Reentrant”
    一个过程可以有多个实例
    Multiple simultaneous instantiations of single procedure
  需要空间存储每个过程实例的状态
  Need some place to store state of each instantiation
    参数
    Arguments
    局部变量
    Local variables
    返回地址
    Return address
栈的规则
Stack discipline
  每个过程的状态只需要保存有限的时间
  State for given procedure needed for limited time
  从调用开始至返回结束
  From when called to when return
  被调用者先于调用者返回
  Callee returns before caller does
  栈空间以帧的方式进行分配
  Stack allocated in Frames
  存储每个过程实例的状态
  state for single procedure instantiation

## Slide 20: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
调用链示意
Call Chain
yoo
who
amI amI
amI
amI
amI() 是递归的
Procedure amI() is recursive

## Slide 21: 栈帧 Stack Frames
过程调用规范
Passing Control
内容 Contents
  返回地址
  Return address
  局部变量 （如果需要）
  Local variables (if needed)
  参数（如果需要）
  Other Arguments (if needed)
  其他临时空间（如果需要）
  Temporary space (if needed)
管理 Management
  进入过程后，分配栈帧空间
  Space allocated when enter procedure
    “建立”代码
    “Set-up” code
    包括 call指令中的入栈操作
    Includes push by call instruction
  过程返回前，释放栈帧空间
  Deallocated when return
    “结束”代码
    “Finish” code
    包括 ret 指令中的出栈操作
    Includes pop by ret instruction
Previous
Frame
Frame for
proc
Increasing
Addresses
Stack
Grows
Down
Stack “Bottom”
Stack “Top”
栈指针
Stack Pointer: %rsp
帧指针（可选的）
Frame Pointer: %rbp
(Optional)

## Slide 22: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp

## Slide 23: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who

## Slide 24: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 25: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 26: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 27: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 28: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 29: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who

## Slide 30: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who
amI(…)
{
.
.
amI();
.
.
}
amI

## Slide 31: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp
who(…)
{
...
amI();
...
amI();
...
}
who

## Slide 32: 举例：调用链 Call Chain Example
过程调用规范
Passing Control
yoo(…)
{
.
.
who();
.
.
}
yoo
who
amI amI
amI
amI
yoo
Stack
Stack “Top”
%rsp

## Slide 33: x86-64/Linux 栈帧 x86-64/Linux Stack Frame
过程调用规范
Passing Control
当前栈帧（从顶至底）
Contents
  参数：即将要调用的函数的参数
  “Argument build:” Parameters for function about to call
  本地变量：在寄存器中保存不下的
  Local variables：If can’t keep in registers
  保存的寄存器上下文信息
  Saved register context
  指向调用者的栈帧底部的指针 （可选）
  Old frame pointer (optional)
调用者栈帧
  Caller Stack Frame
  返回地址
  Return address
    调用call指令时入栈
    Pushed by call instruction
  本次调用的参数
  Arguments for this call
Return Addr
Saved
Registers
+
Local
Variables
Argument
Build
(Optional)
Old %rbp
Arguments
7+
Caller
Frame
Frame pointer %rbp
Stack pointer
%rsp
(Optional)

## Slide 34: 举例：incr 过程 Example: incr
过程调用规范
Passing Control
long incr(long *p, long val)
{
long x = *p;
long y = x + val;
*p = y;
return x;
}
incr:
movq (%rdi), %rax
addq %rax, %rsi
movq %rsi, (%rdi)
ret
Register | Use(s)
%rdi | Argument p
%rsi | Argument val, y
%rax | x, Return value

## Slide 35: 举例：调用 incr #1 Example: Calling incr #1
过程调用规范
Passing Control
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
%rsp
栈的初始结构
Initial Stack Structure
. . .
Rtn address
15213
Unused
%rsp
指令执行后的栈的结构
Resulting Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
局部变量

## Slide 36: 举例：调用 incr #2 Example: Calling incr #2
过程调用规范
Passing Control
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
15213
Unused
%rsp
Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
Register | Use(s)
%rdi | &v1
%rsi | 3000
参数传递

## Slide 37: 举例：调用 incr #3 Example: Calling incr #3
过程调用规范
Passing Control
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
18213
Unused
%rsp
Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
Register | Use(s)
%rdi | &v1
%rsi | 3000
调用incr

## Slide 38: 举例：调用 incr #4 Example: Calling incr #4
过程调用规范
Passing Control
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
18213
Unused
%rsp
Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
Register | Use(s)
%rax | Return value
%rsp
更新后栈的结构
Updated Stack Structure
. . .
Rtn address
计算返回值
释放栈帧

## Slide 39: 举例：调用 incr #5 Example: Calling incr #5
过程调用规范
Passing Control
call_incr:
subq $16, %rsp
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq 8(%rsp), %rax
addq $16, %rsp
ret
long call_incr() {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return v1+v2;
}
Register | Use(s)
%rax | Return value
%rsp
Updated Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp
栈的最终结构
Final Stack Structure
. . .
返回调用者

## Slide 40: 寄存器使用惯例 Register Saving Conventions
过程调用规范
Passing Control
寄存器可以用做临时存储吗？
Can register be used for temporary storage?
%rdx 的内容会被 who 覆盖
Contents of register %rdx overwritten by who
这会引发逻辑错误 ➙ 需要做点什么
This could be trouble ➙ something should be done!
  建立一种使用寄存器的协调机制
  Need some coordination
yoo:
• • •
movq $15213, %rdx
call who
addq %rdx, %rax
• • •
ret
who:
• • •
subq $18213, %rdx
• • •
ret

## Slide 41: 寄存器使用惯例 Register Saving Conventions
过程调用规范
Passing Control
当 yoo 调用 who：
When procedure yoo calls who:
  yoo是调用者
  yoo is the caller
  Who是被调用者
  who is the callee
“调用者保护”
“Caller Saved”
  在调用前，调用者把临时数据保存到自己的栈帧中
  Caller saves temporary values in its frame before the call
“被调用者保护”
“Callee Saved”
  被调用者在使用寄存器前将临时数据保存至自己的栈帧中
  Callee saves temporary values in its frame before using
  在被调用者返回前恢复这些数据
  Callee restores them before returning to caller

## Slide 42: x86-64 Linux 中寄存器的用途 #1 x86-64 Linux Register Usage #1
过程调用规范
Passing Control
%rax, %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8, %r9, %r10, %r11
  调用者保护
  Caller-saved
  在过程中值可能被修改
  Can be modified by procedure
%rax
%rdx
%rcx
Return value
%r8
%r9
%r10
%r11
%rdi
%rsi
Arguments
Caller-saved
temporaries
  %rax
  返回值
  Return value
  %rdi, ..., %r9
  参数
  Arguments

## Slide 43: x86-64 Linux 中寄存器的用途 #2 x86-64 Linux Register Usage #2
过程调用规范
Passing Control
%rbx, %r12, %r13, %r14, %rbp, %rsp
  被调用者保护
  Callee-saved
  被调用者必须保护和恢复 （如果被调用者使用）
  Callee must save & restore
%rbx
%rsp
Callee-saved
Temporaries
Special
%rbp
%r12
%r13
%r14
  %rbp
  可以用于存储指向栈底指针
  May be used as frame pointer
  也可用用作普通临时数据的存储
  Arguments
  %rsp
  特殊的调用者保护形式
  Special form of callee save
  过程返回前恢复
  Restored to original value upon exit from procedure

## Slide 44: 举例：被调用者保护 #1 Callee-Saved Example #1
过程调用规范
Passing Control
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
%rsp
Initial Stack Structure
. . .
Rtn address
15213
Unused
%rsp
Resulting Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
Saved %rbx

## Slide 45: 举例：被调用者保护 #2 Callee-Saved Example #2
过程调用规范
Passing Control
call_incr2:
pushq %rbx
subq $16, %rsp
movq %rdi, %rbx
movq $15213, 8(%rsp)
movl $3000, %esi
leaq 8(%rsp), %rdi
call incr
addq %rbx, %rax
addq $16, %rsp
popq %rbx
ret
long call_incr2(long x) {
long v1 = 15213;
long v2 = incr(&v1, 3000);
return x+v2;
}
%rsp
Pre-return Stack Structure
. . .
Rtn address
15213
Unused
%rsp
Resulting Stack Structure
. . .
Rtn address
%rsp+8
Saved %rbx

## Slide 46
栈的结构
Stack Structure
过程调用规范
Calling Conventions
递归
Recursion

## Slide 47: 递归函数 Recursive Function
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x)
{
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret

## Slide 48: 递归函数的出口 Recursive Function Terminal Case
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1)
+ pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rdi | x | Argument
%rax | Return value | Return value

## Slide 49: 递归函数的寄存器保护 Recursive Function Register Save
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rdi | x | Argument
%rsp
. . .
Rtn address
Saved %rbx

## Slide 50: 递归函数的调用前的准备 Recursive Function Call Setup
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rdi | x >> 1 | Rec. argument
%rbx | x & 1 | Callee-saved

## Slide 51: 递归函数的调用 Recursive Function Call
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rbx | x & 1 | Callee-saved
%rax | Recursive call return value | 

## Slide 52: 递归函数的结果 Recursive Function Result
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rbx | x & 1 | Callee-saved
%rax | Return value | 

## Slide 53: 递归函数的结束 Recursive Function Completion
递归
Recursion
/* Recursive popcount */
long pcount_r(unsigned long x) {
if (x == 0)
return 0;
else
return (x & 1) + pcount_r(x >> 1);
}
pcount_r:
movl $0, %eax
testq %rdi, %rdi
je .L6
pushq %rbx
movq %rdi, %rbx
andl $1, %ebx
shrq %rdi # (by 1)
call pcount_r
addq %rbx, %rax
popq %rbx
.L6:
rep; ret
Register | Use(s) | Type
%rax | Return value | Return value
%rsp
. . .

## Slide 54: 对递归函数的观察 Observations About Recursion
递归
Recursion
和普通函数调用相比并没有什么特殊的处理
Handled Without Special Consideration
  栈帧：每次函数调用都会分配一个私有的存储空间
  Stack frames mean that each function call has private storage
    保存寄存器和局部变量
    Saved registers & local variables
    保存返回地址
    Saved return pointer
  寄存器使用惯例保证了一次函数调用不会破坏其他函数的数据
  Register saving conventions prevent one function call from corrupting another’s data
  栈与过程调用/返回在工作模式上完美契合
  Stack discipline follows call / return pattern
    如果 P 调用 Q，则 Q 先于 P 返回
    If P calls Q, then Q returns before P
    后进先出
    Last-In, First-Out
同样也适用于相互递归
  Also works for mutual recursion
  P 调用 Q；Q 调用 P
  P calls Q; Q calls P

## Slide 55: X86-64 过程总结 x86-64 Procedure Summary
程序的机器级表示：过程
Machine-Level Programming : Procedures
要点
Important Points
  对于过程的调用与返回，栈是一种恰当的数据结构
  Stack is the right data structure for procedure call / return
    如果 P 调用 Q，则 Q 先于 P 返回
    If P calls Q, then Q returns before P
  递归和普通函数调用的处理方式相同
  Recursion (& mutual recursion) handled by normal calling conventions
  指针的值是地址
  Pointers are addresses of values
Return Addr
Saved
Registers
+
Local
Variables
Argument
Build
Old %rbp
Arguments
7+
Caller
Frame
%rbp
(Optional)
%rsp